## Slide 1: CSS分享
主题：CSS布局

## Slide 2: 主要内容
开发常用的布局方案
  左定宽右自适应布局：float + position、flex、grid
  栅格布局
  项目case
布局的相关的知识点
  什么是文档流？
  相对“父元素”定位的“父元素”是什么？
  div 的 width: 100%
  position: absolute 的相对特性
  white-space 作用原理

## Slide 3: 文档流
文档流 - 常规流（Normal flow）
  常规流中的盒属于一个格式化上下文，可能是块或是行内（格式化上下文），但不能两者都是。
  CSS 2.1中，一个盒可能会根据三种定位方案来布局：
    常规流 CSS 2.1中，常规流包括块级盒的块格式化（block formatting），行内级盒的行内格式化和块级与行内级盒的相对定位。
    浮动 在浮动模型中，盒先根据常规流来放置，然后从常规流中取出来并尽可能远地向左或向右移动。其它内容可能沿着浮动（盒）的一侧排列（Content may flow along the side of a float）。
    绝对定位 在绝对定位模型中，一个盒会从常规流中全部移除（它不会影响后面的兄弟元素）并根据包含块确定位置。
  如果一个元素是浮动的，绝对定位的或者是根元素，它就叫流外（out of flow）（元素）。如果一个元素不是流外的，就叫流内（in-flow）（元素）。

## Slide 4: BFC和IFC
BFC - 块级格式化上下文
  如何创建BFC：浮动，绝对定位的元素，非块盒的块容器（例如inline-blocks，table-cells和table-captions），以及’overflow’不为’visible’的块盒
  在BFC中，盒在垂直方向一个接一个地放置，从包含块的顶部开始。两个兄弟盒之间的垂直距离由'margin'属性决定。同一个BFC中的相邻块级盒之间的垂直外边距会合并。
IFC - 行内格式化上下文
  如何创建IFC：？
  在行内格式化上下文中，盒是从包含块的顶部开始一个挨一个水平放置的。这些盒之间的水平外边距，边框和内边距都有效。盒可能会以不同的方式垂直对齐：以它们的底部或者顶部对齐，或者以它们里面的文本的基线对齐。包含来自同一行的盒的矩形区域叫做行框。

## Slide 5: 包含块
元素（生成的）盒的位置和大小有时是根据一个特定矩形计算的，叫做该元素的包含块（containing block）。
  盒定位
  盒尺寸
元素包含块的定义如下：
根元素所在的包含块是一个被称为初始包含块的矩形。
position是'relative'或者'static'，包含块由其最近的块容器祖先盒的内容边界形成。（类似于父元素边界）
'position: fixed'，包含块是初始包含块。（不是相对根元素定位，而是相对于初始包含块）
'position: absolute'，包含块由最近的'position'为'absolute'，'relative'或者'fixed'的祖先建立，按照如下方式：
  如果该祖先是一个行内元素，包含块就是环绕着为该元素生成的第一个和最后一个行内盒的内边距框的边界框（bounding box）。在CSS 2.1中，如果该行内元素被跨行分割了，那么包含块是未定义的
  否则，包含块由该祖先的内边距边界形成
如果没有这样的祖先，包含块就是初始包含块。

## Slide 6: div 的 width: 100%
demo-1
流体布局
CSS 流体布局下的宽度分离原则 -《CSS世界》
  所谓“宽度分离原则”，就是 CSS 中的 width 属性不与影响宽度的 padding/border（有时候包括 margin）属性共存，
  也就是不能出现以下的组合：
  .box { width: 100px; border: 1px solid; } 或者 .box { width: 100px; padding: 20px; }
  推荐写法：
  .father {
  width: 180px;
  }
  .son {
  margin: 0 20px;
  padding: 20px;
  border: 1px solid;
  }

## Slide 7: position: absolute 的相对特性
问题：
  一个绝对定位元素，没有任何 left/top/right/bottom 属性设置，并且其祖先元素全部都是非定位元素，其位置在哪里？（demo-2，demo-3）
  绝对定位元素，其祖先元素全部都是非定位元素，其位置在哪里？（demo-4）
static
盒是个常规盒，根据常规流布局。'top'，'right'，'bottom'和'left'属性失效
relative
盒的位置是根据常规流计算的（被称为常规流中的位置），然后盒相对于其常规位置偏移。当盒B为相对定位时，后面的盒的位置仍按照B没有偏移量来计算
absolute
盒的位置（及可能的大小）由'top'，'right'，'bottom'和'left'属性指定，这些属性指定了相对于盒的包含块的偏移量。绝对定位的盒脱离了常规流，意味着它们不会影响后面兄弟元素的布局，而且，虽然绝对定位的盒有外边距，但它们不会与任何其它外边距合并
具有相对特性的无依赖absolute绝对定位 - 《CSS世界》
我把这种没有设置 left/top/right/bottom 属性值的绝对定位称为“无依赖绝对定位”。无依赖绝对定位”本质上就是“相对定位”，仅仅是不占据 CSS 流的尺寸空间而已。
demo - http://demo.cssworld.cn/6/5-4.php

## Slide 8: white-space 作用原理
文本内容超出省略
word-spacing、letter-spacing、word-break、word-wrap
空白字符：'white-space'属性
问题：
1. html 文本多个空格会如何显示？